10

Вопросы автоматизированной медико-технической диагностики

Диагноз (от греч. diagnosis — распознавание), определение существа и особенностей болезни на основе всестороннего исследования больного. В настоящее время широкое распространение  среди диагностических методов получили компьютерные методы диагностики. Все эти методы подразумевают получение диагностической информации по результатам измерения различных характеристик какой-либо части организма. Такая информация отражает состояние различных функциональных систем организма, и носит опережающий характер, т.е. позволяет производить оперативный прогноз функционального состояния какой-либо части организма (отсюда термин «функциональная диагностика»).

Основной проблемой медико-технической диагностики является автоматизированная обработка измеренных характеристик биообъекта и выдача заключения о его состоянии.

Выбор таких характеристик определяется:

- информативностью характеристик биообъекта для оценки функционального состояния;

- адекватностью метрологического обеспечения, используемого для регистрации указанных характеристик;

-возможностью автоматизации измерений этих характеристик, а также их обработки в реальном масштабе времени с автоматическим принятием решения.

Другой проблемой является автоматизированная оценка эффекта при терапевтических методах лечения.

Для решения проблем медико-технической диагностики разработаны разнообразные компьютерные программные комплексы, основанные на различных математических методах. Поэтому современную медико-техническую диагностику часто называют компьютерной диагностикой.

10.1.  Предмет,  задачи и методы  автоматизированной медико-технической диагностики.

Современная медико-техническая диагностика основана на данных, полученных в результате всестороннего исследования пациента с помощью лабораторно-клинических анализов и медицинской аппаратуры.  Полученные данные являются отображением характеристик пациента - показателей, по которым определяют состояние организма пациента и определяют наличие болезни или ее отсутствие – ставят диагноз. Существовать – значит быть тождественным самому себе (рефлексивное отношение), что, в свою очередь, значит быть идентифицированным.

Характеристики, по совокупности которых объект может быть идентифицирован (распознан), называют первичными  характеристиками. Любые другие характеристики, не участвующие в идентификации объекта, называют вторичными.

Принципиальная трудность в том, что в настоящее время нет единой концепции в определении понятия «болезнь», и, следовательно, нет однозначной диагностики.

При определении понятия "болезнь" возникает ряд трудностей:

1. Не существует фиксированного числа болезней, их признаков  и симптомов;

2. Не все болезни, признаки и симптомы имеют общепринятые определения;

3. Проявления даже хорошо описанных болезней  изменяются во времени;

4. Степень уверенности, с которой врач может идентифицировать болезнь – ставить диагноз, значительно изменяется от болезни к болезни.

Показатели состояния пациента формируются путем обработки медико-биологических сигналов, получаемых при обследовании с помощью различных приборов и комплексов диагностического назначения. При таких обследованиях обычно получают числовые значения (анализы), графики – временные последовательности медико-биологических сигналов (ВП МБС), например, электрокардиограммы, или изображения – пространственные распределения медико-биологических сигналов (ПР МБС), например, рентгенограммы. Для краткости такие данные можно называть медико-биологическими сигналами (МБС).

Одна из основных задач, которую необходимо решить при  обработке МБС является создание  систем дешифрироки сигналов.  Работа этих систем основана на количественных значениях диагностически значимой – аксиологической информации (axio – ценная, гр.) о состоянии и процессах в биообъекте.

С развитием цифровых методов формируются подходы к преобразованию физических и структурных свойств сигналов.  Следует отметить, что научно-методическая база анализа информационных свойств сигнала, позволяющая автоматизировать  процесс  дешифрирования,  находится в стадии становления и представляет собой широкое поле деятельности для специалистов биомедтехники.

В процессе анализа МБС при исследовании функций органа или его морфологических особенностей врач проводит дешифровку МБС: выделяет и анализирует аксиологические признаки болезней, патологий, функциональных расстройств.

В общем случае дешифровка проходит через ряд этапов (уровней):

- обнаружение – определение участков, отличающихся от стандартных (нормы);

- распознавание состояния  участка (норма – патология);

- классификация – определение принадлежности обнаруженных изменений к тому или иному классу;

- анализ – определение состояния пациента;

- синтез  (диагноз)  – выбор процедуры лечения и контроля  результатов лечения.

При этом врач может выполнять преобразования полученных МБС, то есть проводить их предварительную обработку, при которой физические параметры аксиологической информации оказались бы наиболее заметными.

Предварительная обработка, обнаружение и распознавание относятся к низшим уровням дешифровки, классификация - к среднему уровню. Анализ ситуаций и составление лингвистического описания (синтез), которые в практических случаях реализуются врачом (дешифровщиком), относятся к высшим уровням.

Кроме прямых связей, между уровнями дешифровки могут быть обратные связи, используемые для коррекции результатов обработки на низших уровнях.

Существующая медицинская техника реализует, как правило, только этап предварительной обработки, а остальные этапы дешифровки выполняет врач. Актуальной задачей повышения эффективности медицинской техники является обеспечение автоматического или автоматизированного выполнения одного или нескольких этапов дешифровки. Создание автоматизированных систем дешифровки МБС является одной из основных задач медико-технической диагностики.

Медико-техническая диагностика решает обширный круг задач, многие из которых являются смежными с задачами других научных дисциплин.

Основной задачей медико-технической диагностики является распознваание состояния пациента в условиях ограниченной информации. Важное требование к медико-технической диагностике – неинвазивность. Анализ состояния пациента проводят без нарушения жизнедеятельности. Часто по получаемой информации нельзя сделать однозначное заключение и приходиться использовать статистические методы.

Использование  статистических методов обусловлено также тем, что возникновение патологий определяется большим числом стохастических факторов. Поэтому болезни, физиологические реакции и функциональные состояния человека представляют собой случайный процесс. Соответственно МБС являются реализациями случайных процессов. При этом, по одной реализации (сигналу) принимать решение можно только в случае стационарности и эргодичности патологического процесса.

10.2.  методы статистической Обработки медико-биологических данных

В основе автоматизированных систем диагностики различных болезней лежат базы данных по показателям - МБС этих болезней, полученные в результате исследования здоровых и больных пациентов разного пола и возраста. Такие исследования называются эпидемиологическими.

В силу стохастичности патологических процессов физиологические показатели обладают значительной вариабельностью. Это привело к созданию разнообразных диагностических методов, алгоритмов и приборов, применение и изучение которых затруднено. В тоже время, стохастический характер МБС позволяет подойти к разработке систем обработки МБС как к системам передачи, преобразования и представления  реализаций случайного процесса, формирования оценок статистических характеристик.

Случайной величиной x(k) называется функция множеств, определяемая в точках k выборочного пространства. Это действительное число, которое сопоставляется каждой выборочной точке.

Под выборочным пространством понимают возможные исходы измерений, представляющих собой множество точек.

Наиболее простой оценкой случайной величины является ее среднее значение (первый момент).

Если имеется выборка значений

x = (x1, x2, …, xk, …, xN)

по данному физиологическому показателю X, среднее значение можно вычислить по формуле

Например, общеизвестный физиологический показатель – температура T внутренних полостей тела взрослого человека в норме имеет среднее значение μT = 36,6o C. Повышенное или пониженное значение Т, точнее разность |μT – T| является первичным  диагностическим показателем различных заболеваний.

Однако, одного диагностического показателя для идентификации болезни в общем случае недостаточно и используют набор или вектор физиологических показателей. При этом широко используется кластерный анализ.

Кластерный анализ.

На сегодняшний день МБС регистрируются и анализируются многочисленными методами. Все их можно условно разделить на три большие группы:

- Визуальные (качественные):

Врач наблюдает за МБС и на основании предыдущих наблюдений и знаний, полученных опытным путем, делает какие-либо заключения. Несмотря на низкую точность (со стороны математического описания) этот вариант наиболее распространен и, при наличии достаточного опыта врача дает высокие результаты.

- Математические (количественные):

При обработке МБС вычисляются его всевозможные параметры, на основании анализа которых врач должен поставить диагноз. С точки зрения математической реализации, значительно более точны, однако требуют достаточно высокого уровня знаний врача в области теории вероятности и математической статистики, вследствие чего не везде приветствуются.

Решение диагностической задачи (отнесение объекта к норме или патологии) связано с риском ложной тревоги (ошибка 1-го рода) или пропуска цели (ошибка 2-го рода). Для принятия обоснованного решения привлекают методы теории статистических решений, разработанных впервые в радиолокации.

3) Смешанные:

Представляют собой совокупность 1 и 2 методов. К этой группе можно отнести кластерный и контурный методы анализа. Это направление является наиболее перспективным, так как не требует значительных специфических знаний в математической области от врача и в то же время анализируемая информация отображается графически, что наиболее привычно и удобно для врача. Использование цветовой гаммы в методах контурного и кластерного анализа особенно эффективно с физиологической точки восприятия.

Формально под задачей кластерного анализа заданного множества объектов понимается задача разбиения этого множества объектов на непересекающиеся подмножества - кластеры таким образом, чтобы элементы, относимые к одному подмножеству, отличались между собой в значительно меньшей степени, чем элементы из разных подмножеств.

В многомерном пространстве диагностических показателей кластеры нормы и различных болезней отображаются «облаками» точек, расположенных в разных частях этого  пространства, различно удаленных от  «нормального облака».

В геометрическом отношении кластеры представляют собой пространственные образы тех или иных заболеваний. Распознавание этих пространственных образов позволяет  автоматизировать диагностику.

Общая теория распознавания образов является теоретическим фундаментом для решения основной задачи медико-технической диагностики. Эта теория занимается распознаванием образов любой природы (геометрических, звуковых, текстовых и т. п.) и представляет раздел теории управления (кибернетики). Медико-техническая диагностика разрабатывает алгоритмы распознавания применительно к задачам диагностики, которые обычно рассматривают как задачи классификации.

Алгоритмы распознавания в медико-технической диагностике основаны на диагностических моделях. Эти модели устанавливают связь между состояниями биологического объекта и их отображениями – кластерами в пространстве МБС. Важной частью проблемы распознавания являются правила принятия решений (решающие правила).

Классификация образов с помощью функций расстояния — одна из первых идей автоматического распознавания образов. Этот простой метод классификации оказывается весьма эффективным инструментом при решении таких задач, в которых классы характеризуются степенью изменчивости, ограниченной в разумных пределах. Ниже подробно рассматриваются свойства и способы реализации классификаторов, работающих на основе критерия минимума расстояния.

Например, встречаются классы, которые можно характеризовать, выбрав по одному эталонному образу из класса.

В этих случаях образы любого из рассматриваемых классов проявляют тенденцию к тесной группировке вокруг некоторого образа, являющегося типичным или репрезентативным для соответствующего класса. Подобные ситуации возникают, если изменчивость образов невелика, а помехи легко поддаются учету.

Типичным примером служит задача считывания банковских чеков с помощью ЭВМ. Символы, помещаемые на чеках, сильно стилизованы и обычно наносятся магнитной печатной краской с тем, чтобы упростить процесс снятия показаний. В ситуациях, подобных этой, векторы измерений (образы) в каждом классе будут почти идентичны, поскольку одинаковые символы на всех практически используемых чеках идентичны. В таких условиях классификаторы, действующие по принципу минимального расстояния, могут оказаться чрезвычайно эффективным средством решения задачи классификации.

Иногда классы характеризуют, выбрав несколько эталонов из класса.

Допустим, что каждый класс можно охарактеризовать не единственным, а несколькими эталонными образами. Т. е. любой образ, принадлежащий классу А, проявляет тенденцию к группировке вокруг одного из эталонов Z1, Z2...ZNI, где ni — количество эталонных образов, определяющих i-й класс. В этом случае нужно воспользоваться иным классификатором.

Выбор функций расстояния в качестве инструмента классификации является естественным следствием того обстоятельства, что наиболее очевидный способ введения меры сходства для векторов образов, интерпретируемых нами также как точки в евклидовом пространстве — определение их близости.

В частности, изучая рис. 5, можно прийти к интуитивному выводу о принадлежности вектора X классу С1 исключительно из тех соображений, что этот вектор находится ближе к векторам образа класса С1, чем класса С2.

Рис. 10.1. Образы, поддающиеся классификации с помощью понятия близости.

Можно рассчитывать на получение удовлетворительных практических результатов при классификации образов с помощью функций расстояния только в тех случаях, когда классы образов обнаруживают тенденцию к проявлению кластеризационных свойств.

Интуитивным идеям необходимо придать общую форму и развить их на уровне соответствующей математической строгости.

Поскольку близость данного образа к образам некоторого класса используется в качестве критерия для его классификации, такой подход называют классификацией образов по критерию минимума расстояния. Так как кластеризационные свойства весьма существенно влияют на работу автоматических классификаторов, основанных на концепции расстояния, предложено несколько алгоритмов отыскания кластеров.

Необходимо отметить, что выявление кластеров во многих отношениях является «искусством» весьма эмпирическим. Качество работы определенного алгоритма зависит не только от характера анализируемых данных, но в значительной степени определяется выбранной мерой подобия образов и методом, используемым для идентификации кластеров в системе данных. Соответствующие понятия, рассматриваемые ниже, обеспечивают основу для построения систем распознавания без учителя.

На формальном уровне для определения кластера на множестве данных, необходимо в первую очередь ввести меру сходства (подобия), которая может быть положена в основу правила отнесения образов к области, характеризуемой некоторым центром кластера.

Ранее, на примере температуры тела, рассматривалось евклидово расстояние между образами х и z:

D  = || x – z ||;						(2.1)

Эту характеристику используют в качестве меры сходства соответствующих образов: чем меньше расстояние между ними, тем больше сходство. На этом понятии основаны алгоритмы, рассматриваемые далее.

Меры сходства не исчерпываются расстояниями. В качестве примера можно привести неметрическую функцию сходства

(2.3)

представляющую собой косинус угла, образованного векторами х и z, и достигающую максимума, когда их направления совпадают. Этой мерой сходства удобно пользоваться в тех случаях, когда кластеры обнаруживают тенденцию располагаться вдоль главных осей. Следует, однако, отметить, что использование данной меры сходства связано определенными ограничениями, например такими, как достаточная удаленность кластеров друг от друга и от начала координат.

Проблема определения процедуры разбиения анализируемых данных на кластеры остается открытой и после выбора меры сходства образов. Критерий кластеризации может либо воспроизводить некие эвристические соображения, либо основываться на минимизации (или максимизации) какого-нибудь показателя качества.

При эвристическом подходе решающую роль играют интуиция и опыт. Он предусматривает задание набора правил, которые обеспечивают использование выбранной меры сходства для отнесения образов к одному из кластеров. Евклидово расстояние хорошо приспособлено для подобного подхода, что связано с естественностью его интерпретации как меры близости. Поскольку, однако, близость двух образов является относительной мерой их подобия, обычно приходится вводить порог, чтобы установить приемлемые степени сходства для процесса отыскания кластеров.

Подход к кластеризации, предусматривающий использование показателя качества, связан с разработкой процедур, которые обеспечивают минимизацию или максимизацию выбранного показателя качества.

Одним из наиболее популярных показателей является сумма квадратов ошибки

(2.4)

где Nc — число кластеров, Sj — множество образов, относящихся к j-му кластеру,

(2.5)

вектор выборочных средних значений для множества Sj; Nj - число образов, входящих во множество Sj.

Показатель качества (2.4) определяет общую сумму квадратов отклонений характеристик всех образов, входящих в некоторый кластер, от соответствующих средних значений по кластеру. Алгоритм, основанный на этом показателе качества, рассматривается ниже.

Естественно, существуют другие показатели качества. Вот некоторые широко распространенные показатели: среднее квадратов расстояний между образами в кластере; среднее квадратов расстояний между образами, входящими в разные кластеры; показатели, основанные на понятии матрицы рассеяния; минимум и максимум дисперсии, а также еще дюжина показателей качества, использовавшихся прежде.

Нередко применяются алгоритмы отыскания кластеров, основанные на совместном использовании эвристического подхода и показателя качества. Подобной комбинацией является алгоритм ИСОМАД, рассматриваемый.

В свете предыдущих замечаний о состоянии дел в области кластеризации это обстоятельство нельзя назвать неожиданным, так как качество отдельных алгоритмов отыскания кластеров в значительной степени определяется способностями его авторов по части извлечения полезной информации из анализируемых данных.

Алгоритмы, рассматриваемые ниже, служат для этого хорошей иллюстрацией.

Простой алгоритм выявления кластеров. Пусть задано множество N образов {х1, х2 ... хN}. Пусть также центр первого кластера zi совпадает с любым из заданных образов и определена произвольная неотрицательная пороговая величина Т; для удобства можно считать, что zi = xi.

Вычисляется расстояние D2i между образом х2 и центром кластера zi по формуле (2.1). Если это расстояние больше значения пороговой величины Т D2i > Т, то учреждается новый центр кластера z2 = х2. В противном случае образ Х2 включается в кластер, центром которого является zi.

Пусть условие D2i > Т выполнено, т. е. z2 — центр нового кластера. На следующем шаге вычисляются расстояния D31 и D32 от образа х3 до центров кластеров z1 и z2. Если оба расстояния оказываются больше порога Т, то учреждается новый центр кластера z3 = x3. В противном случае образ х3 зачисляется в тот кластер, чей центр к нему ближе.

Подобным же образом расстояния от каждого нового образа до каждого известного центра кластера вычисляются и сравниваются с пороговой величиной — если все эти расстояния превосходят значение порога Т, учреждается новый центр кластера. В противном случае образ зачисляется в кластер с самым близким к нему центром.

Результаты описанной процедуры определяются выбором первого центра кластера, порядком рассмотрения образов, значением пороговой величины Т и, конечно, геометрическими характеристиками данных. Эти влияния иллюстрируются рис. 8, на котором представлены три различных варианта выбора центров кластеров для одних и тех же данных, возникшие в результате изменения только значения порога Т и исходной точки кластеризации.

Простой алгоритм выявления кластеров обладает рядом очевидных недостатков. Однако он позволяет просто и быстро получить приблизительные оценки. основных характеристик заданного набора данных. Кроме того, этот алгоритм привлекателен с вычислительной точки зрения, так как для выявления центров кластеров, соответствующих определенному значению порога Т, требуется только однократный просмотр выборки.

Рис. 10.2. Иллюстрация влияния выбора величины порога и исходных точек

Практически, чтобы хорошо понять геометрию распределения образов с помощью такой процедуры, приходится проводить многочисленные эксперименты с различными значениями порога и различными исходными точками кластеризации. Поскольку изучаемые образы обычно имеют высокую размерность, визуальная интерпретация результатов исключается. Поэтому необходимая информация добывается в основном при помощи сопоставления после каждого цикла просмотра данных расстояний, разделяющих центры кластеров, и количества образов, вошедших в различные кластеры.

Полезными характеристиками являются также ближайшая и наиболее удаленная от центра точки кластера и различие размеров отдельных кластеров. Информацию, полученную таким образом после каждого цикла обработки данных, можно использовать для коррекции выбора нового значения порога Т и новой исходной точки кластеризации в следующем цикле. Можно рассчитывать на получение с помощью подобной процедуры полезных результатов в тех случаях, когда в данных имеются характерные «гнезда», которые достаточно хорошо разделяются при соответствующем выборе значения порога.

Алгоритм К внутригрупповых средних. Алгоритм, рассмотренный выше, является в сущности эвристической процедурой. Алгоритм К внутригрупповых средних, представленный ниже, минимизирует показатель качества, определенный как сумма квадратов расстояний всех точек, входящих в кластерную область, до центра кластера. Эта процедура, которую часто называют алгоритмом, основанным на вычислении К внутригрупповых средних, состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Выбираются K исходных центров кластеров z1(l), z2(l) , ..., zK(l). Этот выбор производится произвольно, и обычно в качестве исходных центров используются первые К результатов выборки из заданного множества образов.

Шаг 2. На k-м шаге итерации заданное множество образов {х}  распределяется по К кластерам по следующему правилу:

(2.6)

для всех i - 1, 2 ..... К, i ( j, где Sj (k) — множество образов, входящих в кластер с центром zj(k). В случае равенства в (2.6) решение принимается произвольным образом.

Шаг 3. На основе результатов шага 2 определяются новые центры кластеров zj(k+1), j= 1, 2 ..... К, исходя из условия, что сумма квадратов расстояний между всеми образами, принадлежащими множеству Sj (k), и новым центром кластера должна быть минимальной.

Другими словами, новые центры кластеров zj(k+1) выбираются таким образом, чтобы минимизировать показатель качества

(2.7)

Центр zj(k+1), обеспечивающий минимизацию показателя качества, является, в сущности, выборочным средним, определенным по множеству Sj(k). Следовательно, новые центры кластеров определяются как

(2.8)

где Nj  - число выборочных образов, входящих в множество Sj (k).

Очевидно, что название алгоритма «К внутригрупповых средних» определяется способом, принятым для последовательной коррекции назначения центров кластеров.

Шаг 4. Равенство zj(k+1) = zj(k), при j=1, 2 ..... К является условием сходимости алгоритма, и при его достижении выполнение алгоритма заканчивается. В противном случае алгоритм повторяется от шага 2.

Качество работы алгоритмов, основанных на вычислении К внутригрупповых средних, зависит от числа выбираемых центров кластеров, от выбора исходных центров кластеров, от последовательности осмотра образов и, естественно, от геометрических особенностей данных. Хотя для этого алгоритма общее доказательство сходимости не известно, приемлемые результаты можно ожидать в тех случаях, когда данные образуют характерные гроздья, отстоящие друг от друга достаточно далеко. В большинстве случаев практическое применение этого алгоритма потребует проведения экспериментов, связанных с выбором различных значений параметра К и исходного расположения центров кластеров.

Алгоритм ИСОМАД. Алгоритм ИСОМАД (Итеративный Самоорганизующийся Метод Анализа Данных, английское название Isodata — Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques) в принципе аналогичен процедуре, предусматривающей вычисление К внутригрупповых средних, поскольку и в этом алгоритме центрами кластеров служат выборочные средние определяемые итеративно. Однако в отличие от предыдущего алгоритма ИСОМАД обладает обширным набором вспомогательных эвристических процедур, встроенных в схему итерации. Это определение «эвристические» следует постоянно иметь в виду, поскольку целый ряд описываемых ниже этапов вошел в алгоритм в результате осмысления эмпирического опыта его использования.

До выполнения алгоритма следует задать набор Nc исходных центров кластеров z1, z2 ..... zNc . Этот набор, число элементов должно быть равно предписанному количеству кластеров, может быть получен выборкой образов из заданного множества данных.

При работе с набором  {x1, х2, …,	xN}, составленным из N элементов, алгоритм ИСОМАД выполняет следующие основные шаги.

Шаг 1. Задаются параметры, определяющие процесс кластеризации:

К - необходимое число кластеров;

(N - параметр, с которым сравнивается количество выборочных образов, вошедших в кластер;

(S - параметр, характеризующий   среднеквадратичное   отклонение;

(C - параметр, характеризующий компактность;

L - максимальное количество пар центров кластеров, которые можно объединить; I - допустимое число циклов итерации.

Шаг 2. Заданные N образов распределяются по кластерам, соответствующим выбранным исходным центрам, по правилу ,

применяемому ко всем образам х, вошедшим в выборку; через Sj обозначено подмножество образов выборки, включенных в кластер с центром zj.

Шаг 3. Ликвидируются подмножества образов, в состав которых входит менее (N  элементов, т. е. если для некоторого j выполняется условие Nj < (N, то подмножество Sj исключается из рассмотрения и значение Nc уменьшается на 1.

Шаг 4. Каждый центр кластера zj, j=1, 2	… Nc, локализуется и корректируется посредством приравнивания его выборочному среднему, найденному по соответствующему подмножеству Sj , т. е.

,

где Nj - число объектов, вошедших в подмножество Sj.

Шаг 5. Вычисляется среднее расстояние (Dj  между объектами, входящими в подмножество Sj, и соответствующим центром кластера по формуле

Шаг 6. Вычисляется обобщенное среднее расстояние между объектами, находящимися в отдельных кластерах, и соответствующими центрами кластеров по формуле

Шаг 7. а) Если текущий цикл итерации — последний, то задается (C = 0, переход к шагу 11. б) Если условие Nc  ( K/2 выполняется, то переход к шагу 8. в) Если текущий цикл итерации имеет четный порядковый номер или выполняется условие Nc ( 2K, то переход к шагу 11; в противном случае процесс итерации продолжается.

Шаг 8. Для каждого подмножества выборочных образов с помощью соотношения

вычисляется вектор среднеквадратичного отклонения , где n есть размерность образа, xik есть i-я компонента k-ro объекта в подмножестве Sj, zij  есть i-я компонента вектора, представляющего центр кластера zj, и Nj  - количество выборочных образов, включенных в подмножество Sj. Каждая компонента вектора среднеквадратичного отклонения (j характеризует среднеквадратичное отклонение образа, входящего в подмножество Sj, по одной из главных осей координат.

Шаг 9. В каждом векторе среднеквадратичного отклонения (j, j=1, 2 ..... Nc отыскивается максимальная компонента (j max.

Шаг 10. Если для  любого  (j max , j=1, 2, …, Nc   выполняются условия  (j max > (C  и

a)

или

б) Nc  ( K/2,

то кластер с центром zj расщепляется на два новых кластера с центрами zj+ и zj- соответственно, кластер с центром zj ликвидируется, а значение Nc увеличивается на 1. Для определения центра кластера zj+ к компоненте вектора zj, соответствующей максимальной компоненте вектора (j, прибавляется заданная величина (j; центр кластера zj- определяется вычитанием этой же величины (j из той же самой компоненты вектора zj. В качестве величины (j можно выбрать некоторую долю значения максимальной среднеквадратичной компоненты (j max, т. е. положить (j = k(j max, где 0 < k ( 1. При выборе (j следует руководствоваться в основном тем, чтобы ее величина была достаточно большой для различения разницы в расстояниях от произвольного образа до новых двух центров кластеров, но достаточно малой, чтобы общая структура кластеризации существенно не изменилась.

Если расщепление происходит на этом шаге, надо перейти к шагу 2, в противном случае продолжать выполнение алгоритма.

Шаг 11. Вычисляются расстояния Dij между всеми парами центров кластеров:

.

Шаг 12. Расстояния Dij сравниваются с параметром (C. Те L расстояний, которые оказались меньше (C , ранжируются в порядке возрастания:

,

причем , a L - максимальное число пар центров кластеров, которые можно объединить. Следующий шаг осуществляет процесс слияния кластеров.

Шаг 13. Каждое расстояние  вычислено для определенной пары кластеров с центрами и . К этим парам в последовательности, соответствующей увеличению расстояния между центрами, применяется процедура слияния, осуществляемая на основе следующего правила. Кластеры с центрами и  i=1, 2...L, объединяются (при условии, что в текущем цикле итерации процедура слияния не применялась ни к тому, ни к другому кластеру), причем новый центр кластера определяется по формуле

Центры   кластеров и  ликвидируются  и значение Nc уменьшается на 1.

Следует отметить, что допускается только попарное слияние кластеров. Центр полученного в результате кластера рассчитывается, исходя из позиций, занимаемых центрами объединяемых кластеров и взятых с весами, определяемыми количеством выборочных образов в соответствующем кластере.

Опыт свидетельствует, что использование более сложных процедур объединения кластеров может привести к получению неудовлетворительных результатов. Описанная процедура обеспечивает выбор в качестве центра объединенного кластера точки, представляющей истинное среднее сливаемых подмножеств образов. Важно также иметь в виду, что, поскольку к каждому центру кластера процедуру слияния можно применить только один раз, реализация данного шага ни при каких обстоятельствах не может привести к получению L объединенных кластеров.

Шаг 14. Если текущий цикл итерации — последний, то выполнение алгоритма прекращается. В противном случае следует возвратиться либо к шагу 1, если по предписанию пользователя меняется какой-либо из параметров, определяющих процесс кластеризации, либо к шагу 2, если в очередном цикле итерации параметры процесса должны остаться неизменными. Завершением цикла итерации считается каждый переход к шагам 1 или 2.

Ниже приведены графики (рис. 10, 11), полученные в результате обработки одних и тех же данных с помощью алгоритма К внутригрупповых средних и алгоритма ИСОМАД соответственно.

На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что целесообразнее пользоваться  вторым алгоритмом, т. к. его «чувствительность» выше.

Из этого примера ясно, что применение алгоритма ИСОМАД к набору данных умеренной сложности в принципе позволяет получить интересные результаты только после проведения обширных экспериментов.

Выявление структуры данных может быть, однако, существенно ускоренно благодаря эффективному использованию информации, получаемой после каждого цикла итерационного процесса.

Эту информацию можно использовать для коррекции параметров процесса кластеризации непосредственно при реализации алгоритма. Для требуется доработка процедуры ИСОМАД.

Рис. 10.3. Результат обработки данных с помощью процедуры К

Рис. 10.4. Результат обработки данных с помощью процедуры ИСОМАД

Требование нахождения однозначной - четкой кластеризации элементов исследуемой области характеристических признаков заболевания является достаточно грубым и жестким. Особенно плохо это требование работает при решении таких слабо структурируемых задач, как дифференциальная диагностика ранних стадий заболеваний. Методы нечеткой кластеризации, основанные на аппарате нечетких множеств, ослабляют это требование в результате введения нечетких кластеров и соответствующих им функций принадлежности.

# 10.3. Аппарат  нечетких  множеств и описание  биологических  объектов

Человек способен принимать практически полезные решения в условиях неполной и неопределенной (нечеткой) информации. Поэтому  построение моделей,  использующих рассуждения человека и применение их в компьютерных системах представляет собой одну из важнейших  научно-технических  проблем.  При  количественном   описании   и  построении моделей биологических объектов  и  систем  для решения конкретных прикладных  задач  целесообразно, а в ряде  случаев – и  необходимо,  использовать  указанную способность человеческого интеллекта  с тем, чтобы  адекватно  учесть специфику  биообъектов.  Мощным инструментом совместного  решения этих проблем  является математический аппарат,  основы  которого были  разработаны в 1965 г. Лотфи Заде (Lotfi A. Zadeh).

В  работе Заде «Fuzzy sets» было введено понятие нечеткого множества и операций над нечеткими множествами. Были обобщены известные методы логического вывода.  На основе понятия лингвистической переменной и допущения о том, что в качестве значений  этой переменной выступают нечеткие множества, был создан аппарат для описания процессов интеллектуальной деятельности, учитывающий нечеткость и неопределенность выражений человеческих  суждений  и оценок.

Значениями переменных могут быть слова или предложения естественного или формального языка, тогда соответствующие переменные называют лингвистическими. Так, например, нечеткая переменная «температура» может принимать следующие значения:  «холодно»,  «комфортно»,  «жарко»,  «очень жарко» (Рис.10.5).

Рис. 10.5. Пример  лингвистической  переменной  «температура»

Лингвистическая переменная является переменной более высокого порядка, чем нечеткая переменная, в том смысле, что значениями лингвистической переменной являются нечеткие переменные. Лингвистические переменные предназначены для анализа сложных или плохо определенных явлений. Использование словесных описаний типа тех, которыми оперирует человек, делает возможным анализ систем настолько сложных, что они недоступны обычному математическому описанию.

Структура лингвистической переменной описывается набором (N, T, X, G, M), где N - название переменной; T - терм-множество N, т.е. совокупность лингвистических значений переменной (нечетких переменных); X - универсальное множество с базовой переменной x; G - синтаксическое правило, которое может быть задано в форме бесконтекстной грамматики, порождающей термы множества T; M - семантическое правило, которое каждому лингвистическому значению t ставит в соответствие его смысл М(t), причем М(t) обозначает нечеткое подмножество множества X.

Значениями лингвистической переменной являются нечеткие множества, символами которых являются слова и предложения в естественном или формальном языке, служащие, как правило, некоторой элементарной характеристикой явления.

Язык можно рассматривать как соответствие между множеством терминов Т и областью рассуждения Х. Это соответствие характеризуется нечетким называющим отношением N из Т в Х, которое связывает с каждым термином t в Т и каждым элементом х в Х степень применимости t к х. Такое соответствие называют функцией принадлежности.

Для фиксированного t функция принадлежности определяет нечеткое подмножество М(t) из Х, которое является смыслом или значением t. Таким образом, значение термина t есть нечеткое подмножество М(t) из Х, для которого t служит символом.

Термин может быть элементарным, например t = высокий, или составным, когда он является сочетанием элементарных терминов, например, t = очень высокий.

Более сложные понятия могут характеризоваться составной лингвистической переменной. Например, понятие "человек" может рассматриваться как название составной лингвистической переменной, компонентами которой являются лингвистические переменные  Возраст, Рост, Вес, Внешность и т.п.

Для лингвистической переменной «Возраст» соответствующая базовая переменная является по своей природе числовой переменной.

С другой стороны, для лингвистической переменной «Внешность» не имеется четко определенной базовой переменной. В этом случае функцию принадлежности определяют не на множестве математически точно определенных объектов, а на множестве обозначенных некими символами впечатлений.

Следует отметить, что благодаря использованию принципа обобщения большая часть существующего математического аппарата, применяющегося для анализа систем, может быть адаптирована к нечетким и лингвистическим переменным с числовой базовой переменной. Во втором случае способ обращения с лингвистическими переменными носит более качественный характер.

Нечеткая логика является многозначной логикой, что позволяет определить промежуточные значения для таких общепринятых оценок, как да|нет, истинно|ложно, черное|белое. Выражения подобные таким, как слегка тепло  или довольно холодно возможно формулировать математически и, что крайне важно, программировать и обрабатывать на компьютерах.

Эффективность систем нечеткой логики базируется на следующих результатах:

- В 1992г. Ванг (Wang) доказал теорему: для каждой вещественной непрерывной функции G(x), заданной на компакте U и для произвольного (>0, существует нечеткая экспертная система, формирующая выходную функцию F(x) такую, что ,  где || . || - символ нормы. Иными словами, для  каждой вещественной непрерывной функции G(x) можно построить нечеткий аппроксиматор с заданной ошибкой аппроксимации.

- Согласно теореме FAT (Fuzzy Approximation Theorem), доказанной Б. Коско (B. Kosco) в 1993 г., любая математическая система может быть аппроксимированна системой, основанной на нечеткой логике.

Системы с нечеткой логикой целесообразно применять в следующих случаях:

- Для сложных процессов (биопроцессы являются таковыми), не допускающих  построение «обычных»  прогностических динамических моделей.

- В тех случаях, когда  экспертные знания об объекте или о процессе можно сформулировать главным  образом в вербальной форме.  Именно такие применения особенно актуальны для биомедицинских информационных систем.

Различия между обычными  (четкими)  множествами и  нечеткими множествами целесообразно рассмотреть на примерах.

Пусть E - четкое универсальное множество, x - элемент множества E.  R - некоторое свойство подмножества A универсального множества E, элементы которого удовлетворяют свойству R, определяется как множество упорядоченных пар A = {mA (х)/х}, где отношение mA(х) – называется характеристической функцией.  mA(х) принимает значение 1, если x удовлетворяет свойству R, и 0 - в противном случае.

Наример, имеется множество E всех чисел x от 0 до 10. Определим подмножество A множества E всех действительных чисел от 5 до 8: закрытый интервал A = [5,8]. Свойством R элементов подмножества A является выполнение  условия . Характеристическая функция  множества A  ставит в соответствие  число 1 или 0 каждому элементу в X, в зависимости от того принадлежит данный элемент подмножеству A или нет (Рис.10.6).

Рис. 10.6.  Характеристическая функция обычного  (четкого) множества.

Нечеткое подмножество отличается от обычного тем, что для элементов x из E нет однозначного ответа "да-нет" относительно выполнения  свойства R. В связи с этим, нечеткое подмножество A универсального множества E определяется как множество упорядоченных пар

A = {mA(х)/х},

где  mA(х) - характеристическая функция принадлежности (функция принадлежности), принимающая значения в некотором вполне упорядоченном множестве M (например, M = [0,1]). Функция принадлежности указывает степень (или уровень) принадлежности элемента x подмножеству A. Множество M называют множеством принадлежностей. Если M = {0,1}, то нечеткое подмножество A может рассматриваться как обычное или четкое множество.

Например, пусть B={множество молодых людей}.  Нижний предел этого множества  строго ноль,  тогда как верхний предел, вообще говоря,  точно определен быть не может, поскольку невозможно строгое (четкое) разделение на молодых и не  молодых.  Однако, можно  задать некоторый диапазон  возрастов по  признаку «ещё не стар, но уже не молод».    Например, разумно считать, что все люди моложе 20 лет – молодые, а старше 30 – не молодые. Тогда характеристическая функция, описывающая степень принадлежности человека с данным возрастом к множеству молодых людей B,  может  быть такой, как на Рис. 10.7. (здесь степень принадлежности множеству молодых людей для возрастов  изменяется линейно).

Рис. 10.7 .  Пример характеристической функции  принадлежности нечеткого множества.

Для формализации субъективного смысла качественных показателей экспертам предлагают различные функции принадлежности.

Линейная функция  (Рис. 10.8) принадлежности  , задается   посредством  установления экспертом  значений   f2,  f1

Рис. 10.8. Линейная функция принадлежности.

Экспоненциальная функция  принадлежности (Рис. 10.9)   , где b-параметр формы,   f( - значение функции f(x), соответствующее степени  принадлежности (..

Рис. 10.9. Экспоненциальная функция принадлежности

Гиперболическая функция принадлежности (Рис. 10.10)  , где a-параметр фомы, b-точка  инфлексии.

Рис.10.10. Гиперболическая функция принадлежности

Обратная гиперболическая функция  принадлежности (Рис.П7)

Рис.10.11. Обратная гиперболическая функция принадлежности

В пакете MatLab Fuzzy Logic реализованы следующие характеристические функции (Рис.10.12).

Треугольная (trimf)

Трапецеидальная (trapmf)

Гауссова (gaussmf)

Двойная гауссова (gauss2mf)

Обобщенная колоколообразная (gbellmf)

Сигмоидальная (sigmf)

Двойная сигмоидальная (sigmf)

Произведение двух сигмоидальных функций (dsigmf)

Z -функция (zmf)

S - функция (smf)

Pi - функция (pimf)

Рис.10.12. Варианты  функций принадлежности  MatLab Fuzzy Logic

Разработаны различные  методы  построения функций принадлежности нечетких множеств.

Прямые методы определения функции принадлежности  реализуются, когда эксперт задает значение (A(x) для каждого x(E, либо определяет  вид характеристической функции.  Прямые методы используются, как правило,  для измеримых понятий, таких, например,  как скорость, время, давление, температура или же в тех ситуациях, когда выделяются полярные значения. В прямых методах используются также прямые групповые методы экспертных оценок, когда группе экспертов предъявляют конкретный объект, и каждый эксперт должен указать, принадлежит ли данный объект множеству A. Функция принадлежности данного объекта определяется  как отношение числа утвердительных ответов к общему числу экспертов.

Косвенные методы  задания функции принадлежности используются в случаях, когда не существует  элементарных измеримых свойств, через которые определяется данное нечеткое множество. Как правило, это методы попарных сравнений. При  известных значениях функции принадлежности (например, A(xi) = wi, i=1,2,...,n),  попарные сравнения могут быть представлены  матрицей отношений

A = {aij}, где aij=wi/wj.

На практике эксперт сам формирует матрицу A. При этом предполагается, что диагональные элементы равны единице: aii =1, а для элементов симметричных относительно диагонали  aij = 1/aij  Например, если один фактор оценивается в k раз сильнее чем другой, то этот последний должен быть в 1/k раз сильнее, чем первый. В общем случае задача сводится к поиску собственного вектора w, удовлетворяющего уравнению вида Аw = lmaxw, где lmax - наибольшее собственное значение матрицы A.  Поскольку матрица по определению А положительна, то решение данной задачи существует и положительно.

Нечеткий кластерный анализ

Задача нечеткого кластерного анализа формулируется следующим образом: на основе матрицы исходных данных D определить такое нечеткое разбиение R(A)={Al |Al } множества A={a1,a2,…, an}  на заданное число К нечетких кластеров, которое доставляет экстремум некоторой целевой функции  f(R(A)) среди всех нечетких разбиений.

В качестве алгоритма кластеризации в нечеткой задаче как и в однозначной задаче можно применять алгоритм К внутригрупповых средних.

Построение алгоритма с помощью алгоритма К внутригрупповых средних в случае нечеткой кластеризации.

- Предварительно задают значения исходных кластеров K.  Например, при диагностике ранних артритов пациентов разбивают на 4 группы – норма, РА, ПА и ПсА, Затем задают максимальное количество итераций, а также экспоненциальный вес расчета целевой функции и центров кластеров m.

В качестве текущего нечеткого разбиения на первой итерации алгоритма для матрицы данных D задать некоторое исходное нечеткое разбиение на c непустых нечетких кластеров, которые описываются совокупностью функций принадлежности .

Для исходного текущего нечеткого разбиения рассчитывают центры нечетких кластеров

- На этом шаге формируют новое нечеткое разбиение исходного множества A на К непустых нечетких кластеров, характеризуемых совокупностью функций принадлежности

- Выполнение алгоритма продолжается по описанной схеме, пока число выполненных итераций не превышает s.

Рис. 10.13. Результат использования вероятностной кластеризации

На рис.10.13 представлены результаты работы с помощью алгоритма К внутригрупповых средних для однозначной задачи диагностики ранних артритов. Явно выделен только один класс (группа здоровых пациентов).

На рис.10.14 показаны результаты нечеткой кластеризации при диагностике ранних артритов – явно заметны центры четырех кластеров и отслеживается граница между множествами.

Рис. 10.14. Нечеткая кластеризация элементов

10.4.  Автоматизированная диагностика на Нейронных сетях.

При определении входных характеристик, необходимых для работы автоматической системы диагностики, основанной на нейронных сетях, анализируют истории болезней различных клиник, данные литературы. Полученный набор входных характеристик (вектор состояния пациента) отражает клинический минимум обследования пациента, используемый врачами в практической деятельности. Наиболее часто используют: Hb, тромбоциты, СОЭ, холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, мочевая кислота (в крови, моче), клиренс, общий белок, креатинин, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, ЭКГ, ЭХО-КГ, индекс органов, индекс массы тела, УЗИ, рентгено- и томограммы органов, локализация поражения.

Для сбора клинических данных по обследованию пациента разрабатывают анкету, которую заполняют набором входных характеристик. Анкету вводят в компьютер и ставится автоматический диагноз, являющийся ответом.

При постановке задачи для обучения нейросетей исходят из того, что диагностическая система должна выбирать один или несколько предполагаемых диагнозов из заданного набора на основании  параметров пациента при поступлении в клинику. Например, в случае артритов 4 диагноза – РА, ПА, ПсА, норма.

Для вычислительных экспериментов создают наборы из нескольких нейросетей – по числу возможных диагнозов.

Например, в случае артритов это набор из 4 нейросетей. В каждом наборе одна нейросеть представляет собой четырехклассовый классификатор, выдающий в качестве ответа один диагноз из четырех, а остальные три нейросети - бинарные классификаторы, обучающиеся отличать каждый из рассматриваемых диагнозов от всех остальных.

Общая схема обучения нейросети включает несколько этапов.

Из обучающей выборки берется текущий пример пациента с установленным  диагнозом  (изначально, первый). Его входные характеристики (представляющие в совокупности вектор входных сигналов) подаются на входные синапсы обучаемой нейросети. Обычно каждая входная характеристика обрабатываемого примера подается на один соответствующий входной синапс.

Нейросеть работает по следующей циклической процедуре.

- Нейросеть производит заданное количество тактов функционирования, при этом вектор входных сигналов распространяется по связям между нейронами (прямое функционирование).

- Измеряются сигналы, выданные теми нейронами, которые считаются выходными.

- Производится интерпретация выданных сигналов, и вычисляется оценка, характеризующая различие между выданным сетью ответом и требуемым ответом, имеющимся в примере. Оценка вычисляется с помощью соответствующей функции оценки. Чем меньше оценка, тем лучше распознан пример, тем ближе выданный сетью ответ к требуемому. Оценка, равная нулю, означает что требуемое соответствие вычисленного и известного ответов достигнуто. Заметим, что только что инициализированная (необученная) нейросеть может выдать правильный ответ только совершенно случайно.

- Если оценка примера равна нулю, ничего не предпринимается. В противном случае на основании оценки вычисляются поправочные коэффициенты для каждого синаптического веса матрицы связей, после чего производится подстройка синаптических весов (обратное функционирование). В коррекции весов синапсов и заключается обучение.

- Осуществляется переход к следующему примеру задачника и вышеперечисленные операции повторяются. Проход по всем примерам обучающей выборки с первого по последний считается одним циклом обучения.

При прохождении цикла каждый пример имеет свою оценку. Вычисляется, кроме того, суммарная оценка множества всех примеров обучающей выборки. Если после прохождения нескольких циклов она равна нулю, обучение считается законченным, в противном случае циклы повторяются. Число циклов обучения, также как и время полного обучения, зависят от многих факторов - размера обучающей выборки, числа входных параметров, вида задачи, типа и параметров нейросети и даже от случайного расклада весов синапсов при инициализации сети.

Для обучения нейросетей берут достаточно большую выборку примеров, данные для которых взяты из историй болезни пациентов с подтвержденными диагнозами. Часть примеров (порядка 30%) с подтвержденными диагнозами оставляют для тестирования нейронной сети.

При разработке автоматической системы диагностики ранних артритов (выборка из 200 примеров) прогностическая способность нейронной сети после стартового обучения составила 84%. Тщательный разбор ошибочных диагнозов (16%) выявил следующие закономерности.

Основное число ошибок возникает при введении в тестирующую выборку больных с реактивным артритом (РеА), однозначный классификатор сети относил больных к группе РА. Более того, при этом неправильный диагноз набирал вес (сумму выходных сигналов нейронов нейросетей, ответственных за данный класс), находящийся на втором месте.

Таким образом, нейросетевая система оказалась эффективной при диагностике заранее определенной группы артритов и малоэффективной при тестировании сторонним множеством. Как видно из опыта нечеткой кластеризации, системы с нечеткой логикой являются более мощными в плане классификации для данной задачи. В связи с этим предложено использовать гибридные сети.

Гибридная сеть – это нейронная сеть с четкими сигналами, весами и активационной функцией, но с объединением с использованием t-нормы, t-конормы или некоторых других непрерывных операций. Входы, выходы и веса гибридной сети – вещественные числа, принадлежащие отрезку [0,1].

Процесс обучения гибридной сети аналогичен методу обратного распространения ошибки, но с поправкой на правила работы с характеристическими функциями треугольной формы.

В результате реализации системы диагностики ранних артритов на гибридных сетях прогностическая способность системы составила 94%. При введении сторонних заболеваний в обученную сеть формировался дополнительный кластер, со свойствами, характерными для этого класса.

Проведенный анализ значимости обучающих данных по ранним артритам показал, что тремя наиболее значимыми параметрами являются уровень мочевой кислоты (0,89) и ревматоидный фактор (0,91). На основе этого анализа были отброшены малозначимые параметры- характеристики: температура, снижение массы тела, лимфоциты, иммуноглобулины (>0,2). В качестве значимых оставлены 24 характеристики состояния пациента:

Подписи Рис. разд.10

Рис. 10.1. Образы, поддающиеся классификации с помощью понятия близости.

Рис. 10.2. Иллюстрация влияния выбора величины порога и исходных точек в простой схеме кластеризации.

Рис. 10.3. Результат обработки данных с помощью процедуры К внутригрупповых средних (плоскость ДКИ - ДСИ).

Рис. 10.4. Результат обработки данных с помощью процедуры ИСОМАД (плоскость ДКИ - ДСИ).

Рис.10.5. Пример  лингвистической  переменной  «температура»

Рис. 10.6.  Характеристическая функция принадлежности обычного  (четкого) множества.

Рис. 10.7 .  Пример характеристической функции  принадлежности нечеткого множества.

Рис. 10.8. Линейная функция принадлежности нечеткого множества.

Рис. 10.9. Экспоненциальные функции принадлежности

Рис.10.10. Гиперболическая функция принадлежности

Рис.10.11. Обратная гиперболическая функция принадлежности

Рис.10.12. Варианты  функций принадлежности  MatLab Fuzzy Logic

Рис.10.13. Результат использования вероятностной кластеризации (Однозначная кластеризация элементов) при диагностике артритов.

Рис.10.14. Нечеткая кластеризация элементов

Рис. разд.10

Рис. 10.1. Образы, поддающиеся классификации с помощью понятия близости.

Рис. 10.2. Иллюстрация влияния выбора величины порога и исходных точек

Рис. 10.3. Результат обработки данных с помощью процедуры К Рис. 10.4. Результат обработки

Рис.10.5. Пример  лингвистической  переменной  «температура»

Рис. 10.6.  Характеристическая функция обычного

Рис. 10.7 .  Пример характеристической функции              принадлежности нечеткого

Рис. 10.8. Линейная функция принадлежности.

μƒ(x)

Рис. 10.9. Экспоненциальные функции принадлежности

Рис.10.10. Гиперболическая функция принадлежности

Рис.10.11. Обратная гиперболическая функция принадлежности

Рис.10.12. Варианты  функций принадлежности  MatLab Fuzzy Logic

Рис.10.13. Результат использования вероятностной кластеризации (Однозначная кластеризация элементов)

Рис.10.14. Нечеткая кластеризация элементов